## Slide 1: 中 断

## Slide 2: 中断基本编程方法
利用《Stellaris外设驱动库》编写中断程序的基本方法如下：
  使能相关片内外设，并进行基本的配置
  设置具体中断的类型或触发方式
  使能中断
  编写中断服务函数
  注册中断服务函数

## Slide 3: （1）使能相关片内外设，并进行基本的配置
对于中断源所涉及的片内外设首先必须要使能，使能的方法是调用头文件<sysctl.h>中的函数SysCtlPeripheralEnable( )。

## Slide 4: （1）使能相关片内外设，并进行基本的配置

## Slide 5: （2）设置具体中断的类型或触发方式
不同片内外设具体中断的类型或触发方式各不相同。在使能中断之前，必须对其进行正确的设置。例如GPIO，分为边沿触发、电平触发两大类，共5种，需要通过调用函数GPIOIntTypeSet( )来进行设置。

## Slide 6: （2）设置具体中断的类型或触发方式

## Slide 7: （3）使能中断
对于Stellaris系列ARM，使能一个片内外设的具体中断，需要以下三个步骤：
  调用片内外设具体中断的使能函数
  调用函数IntEnable( )，使能片内外设的总中断
  调用函数IntMasterEnable( )，使能处理器总中断
不同片内外设的中断使能函数形如XXXIntEnable，例如，GPIO端口的中断使能函数是GPIOPinIntEnable( )

## Slide 8: （3）使能中断

## Slide 9: （3）使能中断

## Slide 10: （4）编写中断服务函数
中断服务函数命名：中断服务函数的名称可以由程序员自行指定，但是为了提高程序的可移植性，建议采用标准的中断服务函数名称。例如，GPIOB端口的中断服务函数名称是GPIO_Port_B_ISR，对应的函数头应当是void GPIO_Port_B_ISR(void) 。中断服务函数的参数和返回值都必须是void类型。

## Slide 11: （4）编写中断服务函数

## Slide 12: （4）编写中断服务函数
中断状态查询：一个具体的片内外设可能存在多个子中断源，但是都共用同一个中断向量。例如，GPIO的中断状态查询函数是GPIOPinIntStatus( )。

## Slide 13: （4）编写中断服务函数
中断清除：对于Stellaris系列ARM的所有片内外设，在进入其中断服务函数后，中断状态并不能自动清除，而必须采用软件清除。清除中断的方法是调用相应片内外设的中断清除函数。例如，GPIO端口的中断清除函数是GPIOPinIntClear( )。

## Slide 14: （5）注册中断服务函数
中断服务函数写完后，还需要对其进行注册，否则当中断事件产生时程序无法找到它。注册方法有两种：
  利用中断注册函数。好处是操作简单、可移植性好，缺点是由于把中断向量表重新映射到SRAM中而导致执行效率下降；
  直接修改启动文件。好处是执行效率很高，缺点是可移植性不够好。

## Slide 15: （5）注册中断服务函数
推荐采用后一种方法。在Keil开发环境下，启动文件“Startup.s”是用汇编写的。以注册中断服务函数“void I2C_ISR(void)”为例，找到中断向量表“The vectors table”，在其前面插入I2C_ISR中断服务函数的声明：EXTERN I2C_ISR ，再根据“Vectors”表格的注释内容找到外设I2C0的中断向量位置，把相应的“IntDefaultHandler”替换为“I2C_ISR”即可。

## Slide 16: 中断编程实例
使用中断的方式获取五向键的状态，并以此来控制LED灯的亮灭和闪烁：按下五向键中除Press外的另外4个键，黄色网络灯(LED0)和绿色网络灯(LED1)将开始闪烁。黄灯闪烁周期为2s；绿灯0.67s；若按下五向键中的Press键则停止闪烁。

## Slide 17: 中断编程实例
时钟初始化
GPIO初始化
定时器初始化
外部中断初始化
开 始
打开中断
结 束
死循环
什么也不做
Press键产生的外部中断
关闭SysTick
关闭定时器
ShiningEnable清零
开 始
灯在闪？
Y
N
灭灯
返回，退出中断
读中断状态
清中断状态
误触发？
N
Y
其它键产生的外部中断
打开SysTick
打开定时器
ShiningEnable置1
开 始
灯在闪？
N
Y
灭灯
返回，退出中断
读中断状态
清中断状态
误触发？
N

## Slide 18: 中断编程实例
SysTick中断
开 始
读中断状态
清中断状态
误触发？
返回，退出中断
绿灯状态取反
Y
N
定时中断
开 始
返回，退出中断
黄灯状态取反

## Slide 19: 中断编程实例
系统时钟初始化
SysCtlLDOSet(SYSCTL_LDO_2_50V); // 设置LDO输出电压
SysCtlClockSet(SYSCTL_USE_OSC | // 系统时钟设置
SYSCTL_OSC_MAIN | // 采用主振荡器
SYSCTL_XTAL_16MHZ | // 外接16MHz晶振
SYSCTL_SYSDIV_1); // 不分频
TheSysClock = SysCtlClockGet(); // 获取当前的系统时钟频率

## Slide 20: 中断编程实例
GPIO初始化
  SysCtlPeripheralEnable(SYSCTL_PERIPH_GPIOB); SysCtlPeripheralEnable(SYSCTL_PERIPH_GPIOE);
  SysCtlPeripheralEnable(SYSCTL_PERIPH_GPIOF);
  GPIOPinConfigure(GPIO_PF2_LED1);
  GPIOPinConfigure(GPIO_PF3_LED0);
  GPIOPinTypeGPIOOutput(LED0_BASE,LED0_PIN);
  GPIOPinTypeGPIOOutput(LED1_BASE,LED1_PIN);
  LEDOff(LED_ALL);
  GPIOPinTypeGPIOInput(KEY_PRESS_BASE, KEY_PRESS_PIN);
  GPIOPinTypeGPIOInput(KEY_LEFT_BASE, KEY_LEFT_PIN);
  GPIOPinTypeGPIOInput(KEY_RIGHT_BASE, KEY_RIGHT_PIN);
  GPIOPinTypeGPIOInput(KEY_UP_BASE, KEY_UP_PIN);
  GPIOPinTypeGPIOInput(KEY_DOWN_BASE, KEY_DOWN_PIN);

## Slide 21: 中断编程实例
GPIO初始化
GPIOIntTypeSet(KEY_PRESS_BASE,KEY_PRESS_PIN, GPIO_FALLING_EDGE); GPIOPinIntEnable(KEY_PRESS_BASE,KEY_PRESS_PIN);
GPIOIntTypeSet(KEY_LEFT_BASE,KEY_LEFT_PIN, GPIO_FALLING_EDGE); GPIOPinIntEnable(KEY_LEFT_BASE,KEY_LEFT_PIN);
GPIOIntTypeSet(KEY_RIGHT_BASE,KEY_RIGHT_PIN, GPIO_FALLING_EDGE);
GPIOPinIntEnable(KEY_RIGHT_BASE,KEY_RIGHT_PIN);
GPIOIntTypeSet(KEY_UP_BASE,KEY_UP_PIN, GPIO_FALLING_EDGE); GPIOPinIntEnable(KEY_UP_BASE,KEY_UP_PIN);
GPIOIntTypeSet(KEY_DOWN_BASE,KEY_DOWN_PIN, GPIO_FALLING_EDGE); GPIOPinIntEnable(KEY_DOWN_BASE,KEY_DOWN_PIN);
IntEnable(INT_GPIOE); //开启GPIOE中断源
IntEnable(INT_GPIOB); //开启GPIOB中断源
IntEnable(INT_GPIOF); //开启GPIOF中断源

## Slide 22: 中断编程实例
SysTick初始化
SysTickPeriodSet(TheSysClock); //SysTick计数值装载
SysTickIntEnable(); //SysTick中断使能
Timer初始化
    //TIMER0使能
    SysCtlPeripheralEnable(SYSCTL_PERIPH_TIMER0);
    //设置为32位周期定时器
    TimerConfigure(TIMER0_BASE,TIMER_CFG_32_BIT_PER);
    //TIMER0A装载计数值
    TimerLoadSet(TIMER0_BASE,TIMER_A,(TheSysClock/3));
    //使能Timer0A超时中断使能
    TimerIntEnable(TIMER0_BASE,TIMER_TIMA_TIMEOUT);
    IntEnable(INT_TIMER0A); //开启TIMER0A中断源

## Slide 23: 中断编程实例
IntMasterEnable(); //外围中断开启（除了SysTick外的所有中断都要开启）
SysTickEnable(); //SysTick开始计数
TimerEnable(TIMER0_BASE,TIMER_A); //TIMER0开始计数

## Slide 24: 中断编程实例
注册中断服务函数
;***************************************************************************
;
; Place code into the reset code section.
;
;***************************************************************************
AREA RESET, CODE, READONLY
THUMB
EXTERN SysTick_ISR
EXTERN Timer0A_ISR
EXTERN GPIO_Port_B_ISR
EXTERN GPIO_Port_E_ISR
EXTERN GPIO_Port_F_ISR

## Slide 25: 中断编程实例
;***************************************************************************
; The vector table.
;***************************************************************************
EXPORT __Vectors
__Vectors
DCD StackMem + Stack ; Top of Stack
……
DCD IntDefaultHandler ; PendSV Handler
DCD SysTick_ISR ; SysTick Handler
DCD IntDefaultHandler ; GPIO Port A
DCD GPIO_Port_B_ISR ; GPIO Port B
DCD IntDefaultHandler ; GPIO Port C
DCD IntDefaultHandler ; GPIO Port D
DCD GPIO_Port_E_ISR ; GPIO Port E
DCD IntDefaultHandler ; UART0
……
DCD IntDefaultHandler ; Watchdog
DCD Timer0A_ISR ; Timer 0A
DCD IntDefaultHandler ; Timer 0B

## Slide 26
- THE END -