## Slide 1: I2C (Inter Integrated Circuit) 总线

## Slide 2
目前使用的串行扩展方式主要有：
  Philips公司的I2C (Inter Integrated Circuit)总线
  Freescale公司的SPI( Serial Peripheral Interface)串行外设接口
  Dallas公司的单总线(1- Wire)
  NS公司的串行接口Microwire/Plus
Synchronous Serial Interface 概述

## Slide 3
I2C接口是Philips推出的一种串行总线方式，用于IC器件之间的通信。它通过SDA（串行数据线）和SCL（串行时钟线）两根线在连到总线上的器件之间传送信息，数据线上的信号与时钟同步，并通过软件寻址识别每个器件，而不需要片选线。
I2C总线采用器件地址的硬件设置方法，使硬件系统的扩展简单灵活。
I2C简介

## Slide 4
I2C总线接口为开漏或开集电极输出，需要加上拉电阻。系统中所有的微控制器和外围器件都将数据线SDA与时钟线SCL的同名引脚连在一起，总线上的所有节点都由器件引脚给定地址。
I2C接口的标准传输速率为100Kbit/s，最高传输速率可达400Kbit/s。
I2C简介

## Slide 5
I2C电气连接
I2C总线接口均为开漏或开集电极输出，因此需要为总线增加上拉电阻Rp。STELLARIS的引脚具有内部电阻上拉设置，所以可以不用外接上拉电阻。
总线速率越高，总线上拉电阻就越小，100Kbit/s总线速率，通常使用5.1K欧姆的上拉电阻

## Slide 6: 基本概念
发送器：本次传送中发送数据（不包括地址和命令）到总线的器件。
接收器：本次传送中从总线接收数据（不包括地址和命令）的器件。
主机：初始化发送、产生时钟信号和终止发送的器件，它可以是发送器或接收器。主机通常是微控制器。
从机：被主机寻址的器件，它可以是发送器或接收器。

## Slide 7: 总线时序
在时钟SCL的高电平期间，SDA线上的数据必须保持稳定。SDA仅可在时钟SCL为低电平时改变。

## Slide 8
总线时序
在数据传送过程中，必须确认数据传送的开始和结束，这通过起始和结束信号识别。
起始信号
结束信号
SDA
SCL
S
P
S
从器件地址
R/W
…
第一字节
发送起始信号后传送的第一字节数据具有特别的意义，其中前七位为从机地址，最后一位为读写方向位（0表示写，1表示读）。

## Slide 9
总线时序
I2C总线数据传送时，每传送一个字节数据后都必须有应答信号（A）。主控器接收数据时，如果要结束通信时，将在停止位之前发送非应答信号（ ）。
SDA
SCL
应答信号
非应答信号
A
A

## Slide 10: 总线时序

## Slide 11: 子地址
带有I2C总线的器件除了有从机地址（Slave Address）外，还有数据地址（也称子地址）。从机地址是指该器件在I2C总线上被主机寻址的地址，而数据地址是指该器件内部不同部件或存储单元的编址。

## Slide 12
I2C从机地址寄存器(I2CMSA), offset 0x000
指示从机地址和发送或接收
SA： I2C 从机地址
R/S：I2C 下一个操作是接收R或发送S
位 | 7－1 | 0
功能 | SA | R/S
寄存器描述

## Slide 13
I2CMASTER状态寄存器(I2CMCS), offset 0x004
指示I2C的状态供查询或中断用
SA： I2C 从机地址
BUSBSY： I2C BUS忙指示
IDLE： I2C 控制器空闲指示
ARBLST： I2C 仲裁丢失
DATACK： I2C 数据传送确认
ADRACK：I2C 地址传送确认
ERROR： I2C 上次操作错误发生标志
BUSY： I2C 控制器忙指示
位 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0
功能 | BUSBSY | IDLE | ARBLST | DATACK | ADRACK | ERROR | BUSY
寄存器描述

## Slide 14
I2CMASTER控制寄存器(I2CMCS), offset 0x004，此寄存器与前面的状态寄存器是同一个寄存器，前一个只读，这个只写
ACK： I2C 接收数据由MASTER自动确认控制位
STOP： I2C 控制器自动产生STOP标志控制位
START： I2C 控制器自动产生START标志控制位
RUN： I2C MASTER被禁止或允许
位 | 3 | 2 | 1 | 0
功能 | ACK | STOP | START | RUN
寄存器描述

## Slide 15
I2CMASTER数据寄存器(I2CDATA), offset 0x008，
在MASTER发送状态，里面的数据为将要发送的数据
在MASTER接收状态，里面的数据为接收到的数据
DATA： I2C 将要发送的数据
位 | 7－0
功能 | DATA
寄存器描述

## Slide 16
I2CMASTER定时周期寄存器(I2CMTPR), offset 0x00C，
定义SCK的时钟
TPR：SCK 时钟周期
SCL_PRD = 2×(1 + TPR)×(SCL_LP + SCL_HP)×CLK_PRD
其中：
SCL_PRD 是SCL 时钟周期，TPR值1－127
SCL_LP 是SCL低周期
SCL_HP 是SCL高周期
CLK_PRD 是系统时钟单位ns.
位 | 6－0
功能 | TPR
寄存器描述

## Slide 17
I2CMASTER配置寄存器(I2CMCR), offset 0x020，配置MASTER或SLAVE模式，以及LOOPBACK测试
SFE： I2C SLAVE模式使能位
MFE： I2C MASTER模式使能位
LPBK： I2C LOOPBACK模式使能位
以上为MASTER寄存器配置，同理对SLAVE寄存器配置。
位 | 5 | 4 | 3－1 | 0
功能 | SFE | MFE | RESERVED | LPBK
寄存器描述

## Slide 18
I2C库函数初始化I2C
  SysCtlPeripheralEnable(I2CSCL_GPIO_PERIPH);
  GPIOPinTypeGPIOInput(I2CSCL_GPIO_PORT, I2CSDA_PIN);
  GPIOPadConfigSet(I2CSCL_GPIO_PORT, I2CSDA_PIN, GPIO_STRENGTH_8MA, GPIO_PIN_TYPE_STD_WPD);
  SysCtlPeripheralEnable(I2C_PERIPH);
  GPIOPinTypeI2C(I2CSCL_GPIO_PORT, I2CSCL_PIN | I2CSDA_PIN);
  I2CMasterInitExpClk(I2C_MASTER_BASE, SysCtlClockGet()/4, 0);
库函数

## Slide 19: 编程示例
以主机的身份使用I2C API来发送数据
// 初始化主机和从机。
//
I2CMasterInitExpClk(I2C_MASTER_BASE, SysCtlClockGet(), true);
//
// 指定从机地址。
//
I2CMasterSlaveAddrSet(I2C_MASTER_BASE, 0x3B, false);
//

## Slide 20: 编程示例
// 将要发送的字符放置到数据寄存器中。
//
I2CMasterDataPut(I2C_MASTER_BASE, ’Q’);
//
// 启动将字符从主机发送到从机。
//
I2CMasterControl(I2C_MASTER_BASE, I2C_MASTER_CMD_SINGLE_SEND);
//
// 延时一段时间，直至发送完成。
//
while(I2CMasterBusBusy(I2C_MASTER_BASE))
{
}

## Slide 21
  REMOTE 8-BIT I2C AND SMBus LOW-POWER I/O EXPANDER
  I2C to Parallel Port Expander
  400-kHz Fast I2C Bus
  Three Hardware Address Pins Allow for Use of up to Eight Devices on I2C/SMBus
  Noise Filter on SCL/SDA Inputs
  Operating Power-Supply Voltage Range of 2.3V～5.5V
  在S700中用于连接米字管和七段LED光柱
I2C器件的应用——PCA9557PWR

## Slide 23
Slave地址

## Slide 24
控制寄存器
  I2C主设备发送的命令存放在控制寄存器中
  最后两位说明读写的内部寄存器

## Slide 25
内部寄存器
  Input Port Register，offset 0x00
    8位，每位对应一个Pn引脚，存放读入的数据
  Output Port Register，offset 0x01
    8位，每位对应一个Pn引脚，存放输出的数据
  Polarity Inversion Register，offset 0x02
    8位，每位对应一个Pn引脚，表示引脚的极性
  Configuration Register，offset 0x03
    8位，每位对应一个Pn引脚，0表示输出，1表示输入
如： I2cWriteRegister(0x1c,3,0); // 配置连接LED光柱的引脚为输出
I2cWriteRegister(0x1c,1,0xf0); //点亮底下4个LED光柱

## Slide 26
米字管JM-S05441A
例：在DIG1上显示字符3：
  I2cWriteRegister(0x19,1,0x70);// 输出3, 即A,B,C,D,G1,G2段置1
  I2cWriteRegister(0x1A,1,0x26);
  I2cWriteRegister(0x18,1,~0x20);//点亮DIG1

## Slide 27: 实验程序分析
void I2C0MasterInitial(void)
{
unsigned char tempCounter;
SysCtlPeripheralEnable(SYSCTL_PERIPH_I2C0); //SysCtl使能I2C0模块
I2CMasterInit(I2C0_MASTER_BASE,false); //设置I2C0主机模块传输速率为100kbps（普通模式）
I2CMasterSpeedSet(I2C0_MASTER_BASE,100000);
I2CMasterEnable(I2C0_MASTER_BASE); //使能I2C主机模块
//配置所有PCA9557为输出模式，并关闭所有LED
I2CMasterTransmit_Burst_2Bytes(I2C0_MASTER_BASE,LED_I2CADDR,PCA9557_REG_CONFIG,0x00);
I2CMasterTransmit_Burst_2Bytes(I2C0_MASTER_BASE,LED_I2CADDR,PCA9557_REG_OUTPUT,0x00);
//LED_OnChip启动动画
for (tempCounter=0;tempCounter<8;tempCounter++)
{
LEDSerial<<=1;
SysCtlDelay(SysCtlClockGet()/60);
I2CMasterTransmit_Burst_2Bytes(I2C0_MASTER_BASE,LED_I2CADDR,PCA9557_REG_OUTPUT,LEDSerial);
}
}

## Slide 28: 实验程序分析
void I2CMasterSpeedSet(unsigned long ulBase, unsigned long ulSpeed)
{
unsigned long ulClk, ulTPR;
ulClk = SysCtlClockGet( ); //获取当前的系统时钟速率
ulTPR = (ulClk / (2 * 10)) / ulSpeed;
if (ulTPR < 2) ulTPR = 2; //防止过高的速率设置请求
if (ulTPR > 256) ulTPR = 256; //防止过低的速率设置请求
ulTPR = ulTPR - 1;
HWREG(ulBase + I2C_O_MTPR) = ulTPR;
}

## Slide 29: 实验程序分析
unsigned char I2CMasterTransmit_Burst_2Bytes (unsigned long ulBase, //发送完成后才会退出
unsigned char ucSla, //从机地址
unsigned char ucAddr, //从机子地址
unsigned char ucData) //传送的1个数据位
{
I2CMasterSlaveAddrSet(ulBase,ucSla,false); //设置I2C主机模块的从机地址，并设置传输方式为主机写数据至从机
I2CMasterDataPut(ulBase,ucAddr); //设置目标从机子地址
I2CMasterControl(ulBase,I2C_MASTER_CMD_BURST_SEND_START); //控制主机作出一次‘突发发送起始’动作
while(I2CMasterBusy(ulBase));
if (I2CMasterErr(ulBase)!=I2C_MASTER_ERR_NONE)
{
UARTStringPut(UART0_BASE,"I2C0 Transmission Fault!!\r\n");
return 0;
}
I2CMasterDataPut(ulBase,ucData); //从主机发送一个数据到从机
I2CMasterControl(ulBase,I2C_MASTER_CMD_BURST_SEND_FINISH); //控制主机作出一次‘突发发送完成’动作
while(I2CMasterBusy(ulBase));
if (I2CMasterErr(ulBase)!=I2C_MASTER_ERR_NONE)
{
UARTStringPut(UART0_BASE,"I2C0 Transmission Fault!!\r\n");
return 0;
}
return 1;
}

## Slide 30: 实验程序分析
void I2C0DeviceRefresh(void)
{
NixieTubeCoding();
I2CMasterSlaveAddrSet(I2C0_MASTER_BASE,TUBE_SEG_I2CADDR,false);
I2CMasterDataPut(I2C0_MASTER_BASE,PCA9557_REG_OUTPUT);
I2CMasterControl(I2C0_MASTER_BASE,I2C_MASTER_CMD_BURST_SEND_START);
}

## Slide 31
- THE END -