## Slide 1: General-Purpose Input/Outputs (GPIOs)

## Slide 2
GPIO具有如下的特性：
  可以独立控制每个GPIO口的方向（输入/输出模式）；
  可以独立设置每个GPIO的输出状态（高/低电平，包括弱上拉或下拉电阻、2mA/4mA/6mA/8mA/10mA/12mA引脚驱动、8mA/ 10mA/ 12mA 驱动的斜率控制、开漏使能 等）；
  输入／输出可承受3.3V电压；
  可编程控制GPIO中断，包括屏蔽中断发生、边沿触发（上升沿，下降沿，上升、下降沿）
  所有GPIO口除特殊指定的外，复位后默认为GPIO的三态。
GPIO概述

## Slide 3: GPIO模式
GPIO | TM4C1290 Series
Input Mode | Floating Pull-Up (GPIO_PIN_TYPE_STD_WPU ) Pull-Down (GPIO_PIN_TYPE_STD_WPD ) WAKE (GPIO_PIN_TYPE_WAKE_HIGH) (GPIO_PIN_TYPE_WAKE_LOW)
General Purpose Output | Push-Pull (GPIO_PIN_TYPE_STD ) Open-Drain(GPIO_PIN_TYPE_OD ) Push-Pull+Pull-Up (GPIO_PIN_TYPE_STD_WPU ) Push-Pull+Pull-Down (GPIO_PIN_TYPE_STD_WPD )
Analog | Analog (GPIO_PIN_TYPE_Analog )
Alternate Function Output | Push-Pull (GPIO_PIN_TYPE_STD ) Open-Drain(GPIO_PIN_TYPE_OD ) Push-Pull+Pull-Up (GPIO_PIN_TYPE_STD_WPU ) Push-Pull+Pull-Down (GPIO_PIN_TYPE_STD_WPD )

## Slide 4: 输入上拉模式

## Slide 5: 输入下拉模式

## Slide 6: 推挽输出

## Slide 7: 开漏输出

## Slide 8: 模拟输入

## Slide 9: 推挽输出复用功能

## Slide 10
检测数字输入，如键盘或开关信号
驱动LED或其它指示器
控制片外器件
R3
10K
RST
C16
104
LED1
POWER
+3.3V
R3
10K
+3.3V
QB
1
QC
2
QD
3
QE
4
QF
5
QG
6
QH
7
GND
8
SQH
9
SCLR
10
SCK
11
RCK
12
OE
13
SI
14
QA
15
VCC
16
U11
74HC595
+3.3V
TM4C1294NCPDT
GIPO应用

## Slide 11
TM4C1294NCPDT芯片有15个物理GPIO模块
每个模块对应一个独立的GPIO端口（端口A、B、C、D、E、F、G、H、J、K、L、M、N、P和Q）。每个端口对应最多8个引脚。
GPIO模块支持多达90个可编程的输入／输出引脚。
GIPO引脚描述

## Slide 12: GIPO控制寄存器
GPIO数据寄存器GPIODATA
地址总线的位[9：2]用做屏蔽位，GPIO端口允许对GPIODATA寄存器中的各位进行修改。使用一条指令就可以对各个GPIO引脚进行修改，而不会影响其他引脚的状态。
写操作

## Slide 13
读操作
GIPO控制寄存器

## Slide 14: GIPO库函数
void GPIOPinTypeGPIOInput(uint32_t ui32Port, uint8_t ui8Pins)
void GPIOPinTypeGPIOOutput(uint32_t ui32Port, uint8_t ui8Pins)
  功能：Configures pin(s) for use as GPIO inputs or outputs.
  ui32Port is the base address of the GPIO port
    GPIO_PORTA_BASE
    GPIO_PORTB_BASE
    GPIO_PORTQ_BASE
  ui8Pins is the bit-packed representation of the pin(s)
    GPIO_PIN_0
    GPIO_PIN_7

## Slide 15: GIPO库函数
void GPIOPinConfigure(uint32_t ui32PinConfig)
  功能：Configures the alternate function of a GPIO pin
  ui32PinConfig is the pin configuration value, specified as only one of the GPIO_P??_??? Values that are supplied in pin_map.h
    GPIO_PA0_U0RX
    GPIO_PA1_U0TX
    GPIO_PB3_I2C0SDA
    GPIO_PB2_I2C0SCL

## Slide 16: GIPO库函数
void GPIOPadConfigSet(uint32_t ui32Port, uint8_t ui8Pins, uint32_t ui32Strength, uint32_t ui32PinType)
  功能：Sets the pad configuration for the specified pin(s).
  ui32Port is the base address of the GPIO port.
  ui8Pins is the bit-packed representation of the pin(s).
  ui32Strength specifies the output drive strength.
  ui32PinType specifies the pin type.

## Slide 17: GIPO库函数
  ui32Strength
    GPIO_STRENGTH_2MA, GPIO_STRENGTH_4MA
    GPIO_STRENGTH_8MA, GPIO_STRENGTH_8MA_SC
    GPIO_STRENGTH_6MA, GPIO_STRENGTH_10MA
    GPIO_STRENGTH_12MA
  ui32PinType
    GPIO_PIN_TYPE_STD
    GPIO_PIN_TYPE_STD_WPU
    GPIO_PIN_TYPE_STD_WPD
    GPIO_PIN_TYPE_OD
    GPIO_PIN_TYPE_ANALOG
    GPIO_PIN_TYPE_WAKE_HIGH
    GPIO_PIN_TYPE_WAKE_LOW

## Slide 18: GIPO库函数
int32_t GPIOPinRead(uint32_t ui32Port, uint8_t ui8Pins)
void GPIOPinWrite(uint32_t ui32Port, uint8_t ui8Pins, uint8_t ui8Val)
  功能：读/写GPIO端口
  ui32Port is the base address of the GPIO port.
  ui8Pins is the bit-packed representation of the pin(s).
  ui8Val is the value to write to the pin(s).

## Slide 19: 编程前准备
预定义的说明
  gpio.h 定义管脚对应的值
  #define GPIO_PIN_0 0x00000001 // GPIO pin 0
  #define GPIO_PIN_7 0x00000080 // GPIO pin 7
  Hw_memmap.h 定义每个模组的GPIO首地址
  #define GPIO_PORTF_BASE 0x40025000 // GPIO Port F
使用的函数
  模组使能，在使用GPIO前，需要对本组模组使能SysCtlPeripheralEnable
  配置GPIO为数字输出或数字输入或复用功能或模拟量输入
  GPIOPinTypeGPIOOutput，GPIOPinTypeGPIOIntput， GPIOPinTypeI2CSCL
  配置PAD模式 GPIOPadConfigSet，对输入来说输出电流选项无效

## Slide 20: 编程示例
//Enable PortF
SysCtlPeripheralEnable(SYSCTL_PERIPH_GPIOF);
//Wait for the GPIO moduleF ready
while(!SysCtlPeripheralReady(SYSCTL_PERIPH_GPIOF));
// Set PF0 as Output pin
GPIOPinTypeGPIOOutput(GPIO_PORTF_BASE, GPIO_PIN_0);
//Set the PJ0,PJ1 as input pin
GPIOPinTypeGPIOInput(GPIO_PORTJ_BASE,GPIO_PIN_0 | GPIO_PIN_1);
//Set the PJ0,PJ1 has pull resistor up
GPIOPadConfigSet(GPIO_PORTJ_BASE,GPIO_PIN_0 | GPIO_PIN_1,GPIO_STRENGTH_2MA,GPIO_PIN_TYPE_STD_WPU);

## Slide 21: S800按键及LED资源
红板
名称 | 对应管脚 | 说明
RESET | RESET | TM4C1294NCPDT芯片复位按键低有效
WAKE | WAKE | 从睡眠模式唤醒按键低有效
USR_SW1 | PJ0 | 用户输入按键低有效
USR_SW2 | PJ1 | 用户输入按键低有效
D0 |  | 3.3V电源指示，绿LED高有效
D1 | PN1 | 用户控制绿LED高有效
D2 | PN0 | 用户控制绿LED高有效
D3 | PF4 | 用户控制绿LED高有效
D4 | PF0 | 用户控制绿LED高有效

## Slide 22: S800按键及LED资源
篮板
名称 | 对应管脚 | 说明
SW1-SW8 | TCA6424-P01~P08 | TCA6424 I2C展GPIO芯片P0口低有效
LED1-LED8 | PCA9557-P0-P7 | PCA9557 I2C展GPIO芯片P0口低有效
LED_M0 | PF0 | 用户控制LED低有效
LED_M1 | PF1 | 用户控制LED低有效
LED_M2 | PF2 | 用户控制LED低有效
LED_M3 | PF3 | 用户控制LED低有效
D10 |  | 3.3V电源指示，红LED高有效

## Slide 23
Thanks