## Slide 1: SysTick 系统定时器

## Slide 2: 系统定时器SysTick
SysTick，系统滴答，即系统的心跳，是一个系统节拍器。
SysTick是ARM集成在内核中的一个24位倒计时定时器，与外设厂家无关。
SysTick从设定值开始减1计数，直到0，然后再次重装。循环往复。

## Slide 3: SysTick库函数
原型 | void SysTickPeriodSet(uint32_t ui32Period)
参数 | ui32Period是每个 SysTick 计数器周期的时钟节拍数；它的值必须在 1～16,777,216 之间（1 和 16,777,216 包括在内）
返回 | None.
说明 | 这个函数设置 SysTick 计数器绕回计数（wrap）的速率；它与相邻中断之间的处理器时钟数相等。
功能 | 设置 SysTick 计数器的周期

## Slide 4: SysTick库函数
原型 | void SysTickEnable(void)
参数 | None.
返回 | None.
说明 | 这个函数将启动 SysTick 计数器。如果已经注册了一个中断处理程序，当 SysTick 计数器翻转时，中断处理程序将被调用。
功能 | 使能 SysTick 计数器

## Slide 5: SysTick库函数
原型 | void SysTickDisable(void)
参数 | None.
返回 | None.
说明 | 这个函数停止 SysTick 计数器。如果已经注册了一个中断处理程序，则这个中断处理程 序在 SysTick 重新启动之前不会被调用。
功能 | 禁止 SysTick 计数器

## Slide 6: SysTick库函数
原型 | uint32_t SysTickValueGet(void)
参数 | None.
返回 | 返回 SysTick 计数器的当前值
说明 | 这个函数返回 SysTick 计数器的当前值；它的值将在（周期-1）到 0 之间[（周期-1） 和 0 两个值包括在内]。
功能 | 获取 SysTick 计数器的当前值

## Slide 7: SysTick库函数
原型 | void SysTickIntEnable(void)
参数 | None
返回 | None
说明 | 
功能 | 允许SysTick 中断

## Slide 8: SysTick库函数
原型 | void SysTickIntDisable(void)
参数 | None
返回 | None
说明 | 
功能 | 禁止SysTick 中断

## Slide 9: SysTick举例
SysTick查询式编程（注意24位计数器不要溢出）
  ui32SysClock = SysCtlClockFreqSet((SYSCTL_OSC_INT |SYSCTL_USE_OSC), 16000000);
  SysTickPeriodSet(ui32SysClock/1000); //心跳节拍为1mS
  SysTickEnable(); //使能SysTick
  ui32Value = SysTickValueGet(); //SysTick定时器当前值，
  //可以进行为0的判断处理

## Slide 10: SysTick举例
SysTick中断编程（注意24位计数器不要溢出）
  ui32SysClock = SysCtlClockFreqSet((SYSCTL_OSC_INT |SYSCTL_USE_OSC), 16000000);
  SysTickPeriodSet(ui32SysClock/1000); //心跳节拍为1mS
  SysTickEnable(); //使能SysTick
  SysTickIntEnable(); //SysTick中断允许，每1mS进入一次中断
  IntMasterEnable(); //总中断允许
  void SysTick_Handler(void)
  ｛
  //在此实现SYSTICK中断函数功能
  ｝

## Slide 11: 谢 谢！